## Slide 1
FRAME RELAY
INTEGRANTES:
ANDRES STEVEN SANCHEZ
WILLIAM ANDRES NUÑEZ
JOHN FERNANDO GOMEZ

## Slide 2
Frame Relay es un ejemplo de tecnología de conmutación de paquetes y Frame Relay es un protocolo de WAN de alto desempeño que opera en las capas físicas y de enlace de datos del modelo de referencia OSI.
¿QUE ES FRAME RELAY ?

## Slide 3
En las redes que utilizan esta tecnología, las estaciones terminales comparten el medio de transmisión de la red de manera dinámica, así como el ancho de banda disponible. Los paquetes de longitud variable se utilizan en transferencias más eficientes y flexibles. Posteriormente, estos paquetes se conmutan entre los diferentes segmentos de la red hasta que llegan a su destino.

## Slide 4
ESTANDARIZACION FRAME RELAY
La propuesta inicial para la estandarización de Frame Relay se presentó el CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía) en 1984. Sin embargo, por su falta de interoperabilidad y estandarización, Frame Relay no tuvo gran aceptación a finales de los 80.

## Slide 5
En 1990 ocurrió un gran desarrollo en la historia de Frame Relay cuando las compañías Cisco, Digital Equipment, Northern Telecom y StrataCom formaron un consorcio para aplicarse al desarrollo de la tecnología Frame Relay. Dicho consorcio desarrolló una especificación que conformó el desarrollo básico de Frame Relay que se estaba analizando en el CCITT, pero ampliaba el protocolo con características que ofrecían facilidades adicionales en entornos complejos de interconectividad en redes. A estas extensiones de Frame Relay se les conoce en conjunto como LMI (Interface de Administración Local).

## Slide 6
DISPOSITIVOS DE FRAME RELAY
Los dispositivos conectados a una WAN Frame Relay caen dentro de una de dos categorías generales:
1.DTE (Data Terminal Equipment) : Los DTEs, en general, se consideran equipo de terminal para una red específica y, por lo general, se localizan en las instalaciones de un cliente. De hecho, pueden ser propiedad del cliente. Algunos ejemplos de los dispositivos DTE son las terminales, computadoras personales, ruteadores y puentes.

## Slide 7
DISPOSITIVOS DE FRAME RELAY
Los dispositivos conectados a una WAN Frame Relay caen dentro de una de dos categorías generales:
2.Los DCE (Data Circuit Terminating Equipment) : Los DCE son dispositivos de interconectividad de redes propiedad de la compañía de larga distancia. El propósito del equipo DCE es proporcionar los servicios de temporización y conmutación en una red, que son en realidad los dispositivos que transmiten datos a través de la WAN. En la mayoría de los casos, éstos son switches de paquetes.

## Slide 8
CIRCUITOS VIRTUALES FRAME RELAY
Frame Relay ofrece comunicación de la capa de enlaces de datos orientada a la conexión esto significa que hay una comunicación definida entre cada par de dispositivos y que estas conexiones están asociadas con el identificador de conexión. Este servicio se implementa por medio de un circuito virtual Frame Relay, que es una conexión lógica creada entre dos DTE (Equipos Terminales de Datos) a través de una PSN (Red de Comunicación de Paquetes) de Frame Relay.

## Slide 9
Los circuitos virtuales Frame Relay caen dentro de dos categorías:
Circuitos Virtuales Conmutados
Los SVCs son conexiones temporales que se utilizan en situaciones donde se requiere solamente de una trasferencia de datos esporádica entre los dispositivos DTE a través de
la red Frame Relay. La operación de una sesión de comunicación a través de un SVC
consta de cuatro estados:

## Slide 10
1. Establecimiento de la llamada : Se establece el circuito virtual entre dos
dispositivos DTE Frame Relay.
2. Transferencia de datos : Los datos se transmiten ente los dispositivos DTE através del circuito virtual.
3. Ocioso : La conexión entre los dispositivos DTE aún está activa, sin embargo no hay transferencia de datos. Si un SVC permanece en estado ocioso por un periodo definido de tiempo, la llamada puede darse por terminada.
4. Terminación de la llamada : Se da por terminado el circuito virtual entre los dispositivos DTE.

## Slide 11
Circuitos Virtuales Permanentes
Los PVCs son conexiones establecidas en forma permanente, que se utilizan en transferencia de datos frecuentes y constantes entre dispositivos DTE a través de la red Frame Relay. La comunicación a través de un PVC no requiere los estados de establecimiento de llamada y finalización que se utilizan con los SVCs. Los PVCs siempre operan en alguno de los estados siguiente:
1. Transferencia de datos : Los datos se transmiten entre los dispositivos DTE a través del circuito virtual.
2. Ocioso : Ocurre cuando la conexión entre los dispositivos DTE está activa, pero no hay transferencia de datos. A diferencia de los SVCs los PVCs no se darán por finalizados en ninguna circunstancia ya que se encuentran en estado ocioso.
Los dispositivos DTE pueden comenzar la transferencia de datos en cuanto estén listos, pues el circuito está establecido de manera permanente.

## Slide 12
IDENTIFICADOR DE CONEXIÓN DE ENLACE DE DATOS
Los circuitos virtuales de Frame Relay se identifican a través de los DLCIs (Identificadores de Conexión del Enlace de Datos). Normalmente los valores de DLCI son asignados por el proveedor de los servicios de Frame Relay (en su caso, la compañía telefónica). Los DLCIs Frame Relay tiene un significado local, lo que significa que los valores en sí mismo no son únicos en la WAN Frame Relay; por ejemplo, dos dispositivos DTE conectados a través de un
circuito virtual, pueden usar un valor diferente de DLCI para hacer referencia a la misma conexión. .

## Slide 13
MECANISMOS DE CONTROL DE SATURACION
Frame Relay reduce el gasto indirecto de la red, al implementar mecanismos simples de notificación de la saturación, mas que un control de flujo explícito por cada circuito virtual. En general Frame Relay se implementa sobre medios de transmisión de red confiables para no sacrificar la integridad de los datos, ya que el control de flujo se puede realizar por medio de los protocolos de las capas superiores La tecnología Frame Relay implementa dos mecanismos de notificación de saturación:
· FECN (Notificación de la Saturación Explícita Hacia Adelante)
· BECN (Notificación de la Saturación explícita Hacia atrás)

## Slide 14
BIT DE
El bit DE (Elegibilidad para Descarte) se utiliza para indicar que una trama tiene una importancia menor que otras. El bit DE es parte del campo Direcciones en el Encabezado de la trama Frame Relay.
Los dispositivos DTE pueden fijar el valor del bit DE de una trama en 1 para indicar que esta tiene una importancia menor respecto a las demás tramas. Al saturarse la red los dispositivos DCE descartaran las tramas con el bit DE fijado en 1 antes de descartar aquellas que no la tienen.
Por lo anterior disminuye la probabilidad de que los dispositivos DCE de frame Relay eliminen datos críticos durante el blindaje de saturación.

## Slide 15
VERIFICACION DE ERRORES EN FRAME RELAY
Frame Relay utiliza un mecanismo para la verificación de errores conocido como CRC (Verificación de Redundancia cíclica). El CRC compara dos valores calculados para determinar si se ha presentado errores durante la transmisión del origen al destino. Frame Relay disminuye el gasto indirecto al implementarse la verificación de errores mas que su corrección. Frame Relay por lo general se implementa en medios confiables de transmisión de red, por lo que la integridad de los datos no se sacrifica si la corrección de un error se deja a los protocolos de las capas superiores que operan en la parte mas alta de Frame Relay.

## Slide 16
INTERFACE LMI
LMI (Interface de la Administración Local) es un conjunto de avances en la especificación básica de Frame Relay. LMI fue desarrollada en 1990 por Cisco Systems, StrataCom, Northern Telecom y Digital Equipment Corporation. Presenta varias características (llamadas extensiones) para la administración de interredes complejas. Entre las extensiones LMI mas importantes de Frame Relay están el direccionamiento Global, los mensajes de status de los circuitos virtuales y la multidifusión.

## Slide 17
La extensión de direccionamiento global LMI otorga los valores del DLCI (Identificador de la Conexión de Enlace de Datos) Frame Relay un significado global mas que local.
Los mensajes de status de los circuitos virtuales LMI permiten la comunicación y sincronización entre los dispositivos DTE y DCE Frame Relay.
La extensión de LMI para multidifusión permite que se asignen grupos de multidifusión. Con la multidifusión se ahorra ancho de banda, ya que permite que los mensajes sobre la resolución de direcciones y de actualizaciones de ruteo sean enviados solamente a grupos específicos de ruteadores.

## Slide 18
IMPLEMENTACION DE LA RED FRAME RELAY
Una implementación habitual y privada de red Frame Relay consiste en equipar un multiplexor T1 con interfaces Frame Relay e interfaces que no sean Frame Relay. El tráfico de Frame Relay es enviado fuera de la interface Frame Relay y hacia la red de datos. El tráfico que no es de Frame Relay se direcciona hacia la aplicación o servicios adecuados, como una PBX (Central Privada de Intercambio) de servicio telefónico o una aplicación de
vídeo conferencia.

## Slide 19
IMPLEMENTACION DE LA RED FRAME RELAY
Una implementación habitual y privada de red Frame Relay consiste en equipar un multiplexor T1 con interfaces Frame Relay e interfaces que no sean Frame Relay. El tráfico de Frame Relay es enviado fuera de la interface Frame Relay y hacia la red de datos. El tráfico que no es de Frame Relay se direcciona hacia la aplicación o servicios adecuados, como una PBX (Central Privada de Intercambio) de servicio telefónico o una aplicación de
vídeo conferencia.

## Slide 20
REDES PUBLICAS DE LARGA DISTANCIA
En las redes públicas Frame Relay de larga distancia, el equipo de conmutación Frame Relay se ubica en las centrales telefónicas de compañías de larga distancia. A los suscriptores se les cobra determinada cantidad según el uso que hagan de la red. Sin embargo, los clientes no se encargan de administrar y mantener el equipo y el servicio de Frame Relay.
En general, el proveedor del servicio de telecomunicaciones también es propietario del equipo DCE. El equipo DCE puede ser propiedad del cliente, o bien del proveedor del servicio de telecomunicaciones como un servicio para el usuario.
Actualmente la mayoría de las redes Frame Relay son redes públicas que suministran servicios de larga distancia.

## Slide 21
REDES PRIVADAS EMPRESARIALES
Las organizaciones a nivel mundial están utilizando cada vez más redes privadas Frame Relay. En las redes privadas Frame Relay, la administración y el mantenimiento de la red son responsabilidad de una empresa (o compañía privada). El cliente es el dueño de todo el equipo, incluyendo el de conmutación.

## Slide 22
FORMATOS DE LA TRAMA FRAME RELAY

## Slide 23
Flags (indicadores): Delimitan el comienzo y la terminación de la trama. El valor de este campo es siempre el mismo y se representa con el número hexadecimal 7E o el número binario 01111110.
Direcciones: Contiene la información siguiente
· DLCI: El DLCI de 10 bits es la esencia del encabezado de Frame Relay. Este valor representa la conexión virtual entre el dispositivo DTE y el switch. Cada conexión virtual que se multiplexe en el canal físico será representada por un DLCI único. Los valores del DLCI tienen significado local solamente, lo que indica que son únicos para el canal físico en que residen; por lo tanto, los dispositivos que se encuentran en los extremos opuestos de una conexión pueden utilizar diferentes valores DLCI para hacer referencia a la misma conexión virtual.

## Slide 24
La figura muestra el significado local del DLCI

## Slide 25
· EA (dirección extendida): La EA se utiliza para indicar si el byte cuyo valor EA es 1, es el último campo de direccionamiento. Si el valor es 1, entonces se determina que este byte sea el último octeto DLCI. Aunque todas las implementaciones actuales de Frame Relay utilizan un DLCI de dos octetos, esta característica permitirá que en el futuro se utilicen DLCIs más largos. El octavo bit de cada byte del campo de direcciones se utiliza para indicar el EA.
· C/R: El C/R es el bit que sigue después del byte DLCI más significativo en el campo de direcciones. El bit C/R no está definido hasta el momento.

## Slide 26
· Control de saturación: Este campo consta de 3 bits que controlan los mecanismos de notificación de la saturación en Frame Relay. Éstos son los bitas FECN, BECN y DE, que son los últimos bitas en el campo de direcciones.
· FECN (notificación de la Saturación Explícita Hacia Adelante): Es un campo de un solo bit que puede fijarse con el valor de 1 por medio de un interruptor para indicar a un dispositivo DTE terminal, como un ruteador, que ha habido saturación en la dirección de la trama del origen al destino. La ventaja principal de usar los campos FECN y BECN es la habilidad que tienen los protocolos de las capas superiores de reaccionar de manera inteligente ante estos indicadores de saturación.

## Slide 27
· BECN (Notificación de Saturación Explícita Hacia Atrás): Es un campo de un solo bit que, al ser establecido en 1 el valor por un switch, indica que ha habido saturación en la red en la dirección opuesta a la de la transmisión de la trama desde el origen al destino.
· DE (Elegibilidad para Descartes): Este bit es fijado por el dispositivo DTE, un ruteador por ejemplo, para indicar que la trama marcada es de menor importancia en relación con otras tramas que se marcan como "elegible para descartes" deben ser descartadas antes de cualquier otra. Lo anterior representa un mecanismo justo de establecimiento de prioridad en las redes Frame Relay.

## Slide 28
FORMATO DE LA TRAMA LMI

## Slide 29
Datos: Los datos contienen información encapsulada de las capas superiores. Cada trama en este campo de longitud variable incluye un campo de datos de usuario o carga útil que varía en longitud y podrá tener hasta 16,000 bytes. Este campo sirve para transportar el PDU (Paquete de Protocolo de las Capas Superiores) a través de una red Frame Relay.
FCS (Secuencia de verificación de tramas): Asegura la integridad de los datos transmitidos. Este valor calculado por el dispositivo de origen y verificado por el receptor para asegurar la integridad de la transmisión.

## Slide 31
Indicador: Delimita el comienzo y el final de la trama
LMI DLCI: Identifica la trama como una trama LMI en vez de una trama básica Frame Relay. El valor DLCI específico del LMI definido por la especificación del consorcio LMI es DLCI =1023.
Indicador de la información no numerada: Fija el bit sondeo/final en cero.
Discriminador de protocolos: Siempre contiene un valor que indica que es una trama LMI.
Tipo de mensaje: Etiqueta la trama con uno de los siguientes tipos de mensaje:
· Mensaje de solicitud de status: Permite que un dispositivo de usuario solicite el status de la red
· Mensaje de status: Responde a los mensajes de solicitud de status. Los mensajes de status incluyen mensajes de sobrevivencia y de status del PVC.

## Slide 32
Referencia de llamada: Siempre contiene ceros. En la actualidad este campo no se usa ni tiene
ningún propósito.
Elementos de información: Contiene una cantidad variable de IEs (Elementos Individuales de
Información). Los IEs constan de los campos siguientes:
· Identificador IE: Identifica de manera única el IE
· Longitud del IE: Indica la longitud del IE

## Slide 33
Ventajas de frame Relay
No hay duda de que Frame Relay pasa información mas rápidamente que X.25. Esto supondrá que hay un menor trabajo para el procesador.
1. ¿Cuánto es la reducción del porcentaje?
2. ¿Cual es tiempo actual de retraso reducido?
Aunque parece haber una pequeña diferencia entre ambas cuestiones, la diferencia es vital para entender la implicaciones de las acciones de la redes Frame Relay. Algunos vendedores indican que el retraso de transito reducido esta entre un 50% y un 75%. Esto puede ser muy significativo
hasta que te das cuenta que la reducción representa el paso de 3 a 2 milisegundos.

## Slide 34
Hay tres factores que contribuyen a este retraso de extremo a extremos
· Ejecución del procedimiento:
este es el tiempo que tarda un conmutador de paquetes o tramas en recibir un paquete o trama desde un enlace de llegada, e interceptar la información apropiada, y pasar el mismo paquete o trama al enlace de salida. Este tiempo normalmente es medido desde la llegada del ultimo bit del paquete o trama al conmutador, hasta que es transmitido el primer bit del paquete o de la trama.
· Retraso en la transmisión:
Este es el tiempo que tarda el paquete o trama en transitar en un enlace. Es medido desde la salida del primer bit desde del nodo de transmisión, hasta la recepción del ultimo bit en el nodo de recepción.

## Slide 35
Retaso en Cola: El encolado ocurre porque un único paquete o trama puede cruzar el enlace en un momento determinado y otro paquete esta listo para ser retransmitido cuando el primero esta siendo transmitido. La probabilidad de que esto ocurra y la longitud del la cola, dependen de la utilización del enlace, a mayor utilización, mayor cola. Para un uso eficiente de la red, hay que tener siempre ciertos niveles de encolado, la falta de una cola muestra que la línea esta disponible, pero que esto no es eficiente.
Los principios generales del diseño indican que para que las operaciones en los enlaces sean económicamente viables se requiere que haya siempre al menos una trama o paquete esperando por la transmisión en el enlace. Esto produce un retaso de la cola para cada trama o paquete de entre uno dos periodos de retaso de transmisión de una trama o paquete en la cola.

## Slide 36
Desventajas de frame Relay
Una característica existente en la conmutación de paquetes es una técnica que es actualmente muy considera por los usuarios, el proceso de garantizar el envío de datos. Frame Relay no ofrece esto, no se establece ninguna orden acerca como las tramas deben pasar a través de la red. La única recomendación de Frame Relay es que las tramas deben llegar en el mismo orden en que fueron mandadas. Para garantizar la correcta secuenciación de la tramas.
En cambio Frame Relay no hay garantiza la entrega de los datos. Los requisitos para que los datos sean entregados en la misma secuencia en que fueron recibidos esta relacionado únicamente con que los datos no sean perdidos dentro de la red.
La intención del protocolo de Frame Relay es operar a altas velocidades, en circuitos digitales de excepcionalmente buena calidad, donde los errores en los bits son extremadamente raros. Sin embargo, mientras que el numero de errores introducido por el uso de esa infraestructura es pequeño, la red podría perder muchas tramas simplemente por que es incapaz de entregarlas a
causa de la congestión.

## Slide 41
GRACIAS POR SU ATENCION